Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

Część 1. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego

FORMULARZ CENOWY

#### Specyfikacja odczynników

#### przewidzianych do wykonania w okresie 36 m-cy

#### (Wykonawca zestawi i wyceni kalibratory, kontrole oraz wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonywania określonej w pkt 2 Części II SWZ  ilości testów/badań w okresie 36 miesięcy)

| Produkt | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | VAT zł | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM: |  | xxx |  |  |  |
| Materiały zużywalne | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | VAT zł | Wartość brutto |  |
| RAZEM: |  | xxx |  |  |  |
| Akcesoria | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | VAT zł | Wartość brutto |  |
| RAZEM: |  | xxx |  |  |  |
| Kalibratory i kontrole | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | VAT zł | Wartość brutto |  |
| RAZEM: |  | xxx |  |  |  |
| Dzierżawa analizatora | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | VAT % | VAT zł | Wartość brutto za 36 m-cy |  |
|  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxx |  |  |  |
| WARTOŚCI OGÓŁEM: (suma poz. I - V) Wartości wpisać w Formularzu oferty - pkt 4 (Część 1) |  | xxx |  |  |  |

Szacunkowa cena jednego (1) badania:     ………..…….. zł netto;        ………………. zł brutto

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe oferowanego analizatora

| Lp. | Parametry/cechy wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator koagulologiczny wolnostojący. Dopuszcza się analizator używany, sprawny - po udokumentowanym przeglądzie technicznym; rok produkcji analizatora – maksimum 2020 r. (nie starszy niż z 2020 roku) (nie dopuszcza się egzemplarzy demonstracyjnych i testowych) |  |
| 2. | Praca metodą mikro, pojedyncze testy (możliwość wykonania dubletów) |  |
| 3. | Analizator wyposażony w diody LED emitujące światło o 3 długościach fal (660 nm, 405 nm, 575 nm) |  |
| 4. | Oznaczenia parametrów układu hemostazy metodami chromogenną, wykrzepialną, immunologiczną (optyczna detekcja pomiaru) |  |
| 5. | Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i DD w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia poniżej 12 minut |  |
| 6. | Tromboplastyna ludzka nierekombinowana (pochodzenia łożyskowego) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) |  |
| 7. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika |  |
| 8. | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta) |  |
| 9. | Fibrynogen metodą Clauss’a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 800 mg/dl |  |
| 10. | Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet (tj. nie połączonych w segmenty, rotory) |  |
| 11. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną – wymagana dwukierunkowa komunikacja (dwukierunkowy port szeregowy RS-232C) |  |
| 12. | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek (bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków) |  |
| 13. | Możliwość wprowadzenia własnej kontroli |  |
| 14. | Automatyczna kalibracja |  |
| 15. | Automatyczne rozcieńczanie próbek, kalibratorów |  |
| 16. | Przegląd krzywych reakcyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów |  |
| 17. | Pojemność bazy danych wyników pacjentów: minimum 1500 |  |
| 18. | Możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych |  |
| 19. | Możliwość odczytu kodów 2D |  |
| 20. | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów |  |
| 21. | Znak CE na urządzenie |  |
| 22. | Wydajność analizatora (parametry minimalne): - PT: 60 testów/godz. - DD: 16 testów/godz. - PT, APTT, Fibrynogen: 48 testów/godz. - PT/APTT/FIB/AT: 40 testów/godz. |  |
| 23. | Wyposażenie: - zintegrowana, wbudowana drukarka termiczna - kolorowy dotykowy ekran LCD |  |
| 24. | Wymiary (szer. x dł. x wys.): 600 x 500 x 500 mm +/- 10% |  |
| 25. | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 26. | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim; podczas instalacji Wykonawca przekaże paszport techniczny |  |
| 27. | Bezpłatne wsparcie serwisowe w zakresie konfiguracji integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym wdrożonym w szpitalu |  |
| 28. | Bezpłatna obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy przez jednostkę posiadającą autoryzacje producenta urządzenia; serwis analizatora z bezpośrednim kontaktem z inżynierem serwisowym (nie przez infolinię) |  |
| 29. | Czas reakcji serwisu: 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii (nie dotyczy sobót i dni ustawowo wolnych o pracy) |  |
| 30. | W przypadku trzeciej awarii urządzenia w ciągu jednego kwartału, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować nowe urządzenie |  |
| 31. | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim, wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Rok produkcji:  ………………………………… (wpisać)

........................... dnia .............