Załącznik nr 7, postępowanie 16/W1/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE:

„Remont pomieszczenia hydroforni wraz z wymianą urządzeń w budynku nr 12 na terenie Twierdzy Osowiec

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

4543000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000 -1	Roboty rozbiórkowe

45262522-6	Roboty murarskie

45320000-6	Roboty izolacyjne

45421130-4	Stolarka okienna i drzwiowa

45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg

45421146-9	Instalowanie ścianek działowych

45410000-4	Tynkowanie

45442100-8	Roboty malarskie

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych

45431000-7	Kładzenie płytek

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1	Instalowanie wentylacji

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Zakres przewidzianych na podstawie dokumentacji projektowej robót remontowych obejmuje:

- Roboty budowlane:

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- rozbiórka istniejącej posadzki

- demontaż stolarki drzwiowej

- demontaż instalacji elektrycznej

- demontaż instalacji sanitarnych i urządzeń hydroforni

- Roboty budowlane

- wymiana stolarki drzwiowej

- remont istniejących posadzek betonowych  z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wylewki betonowej oraz okładziny z płytek gres

- wykonanie cokolika z płytek gres przy wszystkich ścianach

- wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia technologiczne

- przecieranie i wygładzanie tynków

- wymiana istniejących kratek wentylacyjnych

- prace malarskie i okładzinowe ścian

- wykonanie nowego muru oporowego żelbetowego oraz żelbetowych schodów zewnętrznych

- montaż klamer/stopni włazowych

- montaż krat stalowych.

- Roboty instalacyjne elektryczne:

- wykonanie rozdzielnic elektrycznych i zasilania rozdzielnic

- układ przełączenia źródeł zasilania

- instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtykowych 230 V, 400 V i zasilania urządzeń

- instalacja przeciwporażeniowa

- instalacja przeciwprzepięciowa

- instalacja połączeń wyrównawczych

- instalacja zasilania i sterowania urządzeń hydroforni

- Instalacje sanitarne:

- wymiana urządzeń technologicznych hydroforni

- wymiana instalacji sanitarnych w budynku

- wymiana urządzeń, elementów i armatury węzła cieplnego

- wykonanie badań wody po zakończonym montażu elementów hydroforni

UWAGA:

Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Przy projektowaniu elementów zewnętrznych należy uwzględnić zaprojektowane już urządzenia w pomieszczeniu (zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) jako cały i spójny układ technologiczny.

Praca będzie się odbywała w „czynnym” obiekcie podczas ciągłego ruchu pracowników jednostki wojskowej wykonujących codzienne obowiązki służbowe. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stałą dostawę wody dla wszystkich Użytkowników ujęcia wody.

Warunki realizacji robót:

- Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza pracę w innych godzinach oraz w pozostałe dni za zgodą Komendanta 25 WOG w Białymstoku oraz Użytkownika.

- W przypadku konieczności odłączenia energii elektrycznej w związku                                z prowadzonymi robotami budowlanymi Wykonawca zgłosi ten fakt w formie pisemnej Użytkownikowi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem odłączenia oraz uzyska akceptację Użytkownika.

- Obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie   
 dla Użytkownika listy pracowników  i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących  w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek okresowych przez służby ochrony. W przypadku zmiany pracowników winna być zachowana  procedura dopuszczenia do pracy na terenie kompleksu.

- Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga uzyskania zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).                   O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy                    w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu Użytkownika.

- Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót  oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Kierownicy (budowy lub robót)  powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci i instalacji sanitarnej,  konstrukcyjno – budowlane  oraz sieci i instalacji elektrycznej a także aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Przy wykonywaniu robót Wykonawca (1 osoba spośród kierownika budowy lub kierowników robót) powinna posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. 2018.2067 z późn. zm.)

- Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazania w 2019 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki.

- Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt.

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: wykonywanie robót budowlanych rozbiórkowych, demontażowych, roboty budowlane w remontowanych pomieszczeniach, demontaż i montaż instalacji sanitarnych, demontaż i montaż instalacji elektrycznych, przy czym:

  - W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał  się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

  - Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” ) oraz  „Ustawą” z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz.U.2019.1781 t. j. )  (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

  - W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami.

  - Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.

  - Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 14.3 i 14.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o  których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką  samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 14.3 i 14.4 powyżej oraz w SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia nie został opisany w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.