# ZAPYTANIE OFERTOWE

# I. Zamawiający:

Szkoła Policji w Pile

Plac Staszica 7

64-920 PIŁA

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy Placu Staszica w Pile.

Zakres robót obejmuje:

- Budowę przyłącza do sieci wodociągowej z PE 110 – odcinek od studni W1 do punktu zmiany średnicy na PE63

- Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – odcinek od studni S1 do S5

- Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni brukowej z uwzględnieniem oznakowania poziomego oraz innych nawierzchni niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacją geodezyjną

- Dokonanie odbiorów technicznych wykonanych robót z wszystkimi określonymi w przepisach instytucjami

- Ze względu na reprezentacyjne miejsce Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości na terenie budowy i właściwego oznakowania

- Informacje dodatkowe:

Przedmiotowe zadanie realizowane jest na podstawie zgłoszeni prac z dnia 11.03.2016r.

Z uwagi na fakt , iż przyłącza nie są realizowane  w całości (tzn. do samego budynku) obowiązkiem Wykonawcy jest zakończenie prac w taki sposób aby kolejne etapy inwestycji przebiegały bezproblemowo oraz bez nieuzasadnionego zwiększania kosztów. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na dalszą realizację inwestycji (tj. połączenie, włączenie itp.) w czasie trwania okresu gwarancyjnego przez innego Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany  przed realizację robót przedłożyć Zamawiającemu wszystkie uzgodnienia w zakresie zajęcia pasa drogowego w tym warunków i parametrów odtworzenia oraz wszystkie kopie uzgodnień instytucjonalnych w zakresie organizacji ruchu.

Podczas organizacji robót Wykonawca musi uwzględnić ciągłe funkcjonowanie obiektu Szkoły Policji tj. codzienny ruch osobowy pomiędzy budynkiem głównym a stołówką, codzienny ruch samochodów (osobowe, autokary, itp.) bramą na plac alarmowy.

Zamawiający informuje, iż na terenie działek 678, 683, 680 oraz  253/1 mogą trwać równolegle, prace związane z budową kanalizacji deszczowej zlecone przez MWiK Piła. Niezbędna jest więc koordynacja w zakresie pierwszeństwa wykonywania prac, odpowiedzialności i warunków poruszania się po placu budowy (niedogodności związane z tym faktem Wykonawca musi uwzględnić podczas wyceny przedmiotu zamówienia)

W zakresie budowy sieci wodociągowej Zamawiający wymaga aby wbudowana armatura sanitarna posiadała co najmniej 5 letnią gwarancje producenta.

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z uzgodnieniami stanowiącymi podstawę do wykonywania robót. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa. W przypadku wystąpienia na zadaniu robót dodatkowych Wykonawca powiadomi niezwłocznie o powyższym fakcie Inspektora Nadzoru. Po dokonaniu pozytywnej kwalifikacji robót jako dodatkowe przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca uzgodni obmiar i załączy stosowna dokumentacje fotograficzną w terminie 30 dni od ujawnienia zaistnienia robót dodatkowych. Niezastosowanie się Wykonawcy do przedstawionej procedury dokumentowania występujących na zadaniu robót dodatkowych, skutkuje odmową Zamawiającego uznania zasadności i kosztu robót dodatkowych.

Roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę na stawkach kalkulacyjnych przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru dokumenty materiałowe i urządzeń przeznaczonych do wbudowania.

Warunkiem odbioru wykonanych robót jest:

- Dostarczenie dziennika budowy (robót)

- Dostarczenie wszystkich niezbędnych atestów i deklaracji na wbudowane materiały i urządzenia (druk dwustronny)

- Dostarczenie protokołu prób szczelności (sieci, studni, kanałów)

- Dostarczenie protokołu z włączenia się do sieci

- Dostarczenie pozytywnego wyniku próby bakteriologicznej

- Dostarczenie pozytywnych wyników badań zagęszczenie gruntu do głębokości posadowienia kanału

- Dostarczenie protokołu odbioru odtworzenia terenu podpisanego przez właścicieli terenu robót

- Dostarczenie 2 egz. Dokumentacji powykonawczej, 6 egz. Inwentaryzacji geodezyjnej  + skan inwentaryzacji w Tif  + dwg

- Dostarczenie szkicy polowych wykonanych sieci z pomiarem rzędnych posadowienia co 20 mb.

- Dostarczenie operatu geodezyjnego potwierdzającego powierzchnie odtworzonych nawierzchni

- Dostarczeni oświadczenia geodety o nienaruszeniu kamieni granicznych i znaków osnowy geodezyjnej po zakończeniu robót

- Dostarczenie oświadczenia geodety o zgodności położenia obiektu w myśl art. 57 Prawa Budowlanego

- Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy (robót) o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym i sztuka budowlaną

- Pozostałe informację zamieszczono w załącznikach.

# III. Termin składania ofert i realizacji:

1. Termin składania ofert: do dnia 9.09.2016r. do godz. 12.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

# IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- Wykonawca odwiedzi i sprawdzi miejsce prowadzenia robót oraz jego otoczenie w celu oceny na własną odpowiedzialność: kosztów, ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania oferty, podpisania umowy  oraz wykonania w wymaganym terminie planowanych robót.

- W kalkulacji Wykonawca winien uwzględnić koszty zużycia wody na cele dezynfekcji, płukania prób szczelności itp.

- Zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu

- Zabezpieczy pod względem BHP miejsce wykonania robót oraz miejsce składowania materiałów zgodnie z przepisami

- Uzyska niezbędną dzierżawę terenu (działek) między innymi o numerach 678, 683, 680, 253/1,  dla celów realizacji robót z UM Piła i przedłoży Zamawiającemu kopie uzgodnień a w przypadku niedopełnienia formalności kosztami bezumownego zajęcia działek zostanie obciążony Wykonawca.

- Wykona we własnym zakresie i na własny koszt urządzenie placu budowy

- Zapewni we własnym zakresie obsługę geodezyjną

- Zapewni we własnym zakresie nadzór nad robotami przez osoby posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane

- Wykona na własny koszt kserokopię dokumentacji projektowej dla własnych potrzeb

- W razie potrzeby dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami koniecznych do prawidłowej realizacji zadania

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw osób trzecich w odniesieniu do nieruchomości jak i rzeczy ruchomych

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska – w szczególności odpowiada za wytworzone odpady

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorach końcowych całego przyłącza oraz pomocy w uzyskaniu pozytywnej akceptacji niezbędnych jednostek.

# VI. Płatność za przedmiot zamówienia:

- Jednorazowo po wykonaniu dostawy oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Faktur musi być potwierdzone przez zamawiającego.

- Termin płatności do 21 dni, przelew.

- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat

# VII. Kryterium oceny ofert inne informacje:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

# VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta e-mailem bądź telefonicznie.

# IX. Dodatkowe informacji udzielają:

Dodatkowych informacji udziela: kom. Marcin Druszcz 0 67 352 2260 w godzinach 8:30 – 14:30 oraz Jakub Sztekel 0 67 352 2271 w godzinach 8:30- 14:30