ZMODYFIKOWANY W DNIU 21.07.2020r.

Parametry wymagane (graniczne) zamkniętego systemu do pobierania krwi żylnej i tętniczej

Uwaga:

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć katalogi, foldery lub materiały źródłowe oferowanego sprzętu (w języku polskim lub angielskim (wraz z tłumaczeniem na język polski)), w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

- Do oferty należy dołączyć po 3 szt. próbek asortymentu (poz. 1 – 15 i 17 załącznika Nr 1).

Uwaga: Każdą próbę asortymentu należy opisać nr pozycji załącznika Nr 1

- Wykonawca obowiązany jest wypełnić wszystkie niezaciemnione pola w kolumnie 3 „Odpowiedzi – TAK/NIE/NIE DOTYCZY” oraz w kolumnie 4 „Wartości parametrów (lub nazwy/opisy)”

Niewypełnione pole w tej kolumnie spowoduje odrzucenie oferty.

- Cechy i parametry podane w poniższej tabeli w kolumnie „Opis Parametru/Cechy” z wymaganą odpowiedzią „TAK”/ NIE DOTYCZY w kolumnie „Wartości parametrów” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

| LP | Opis parametru / cechy | Odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tak /Nie/Nie dotyczy | Wartości parametrów (lub nazwy/opisy) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Możliwość pobierania krwi w systemie aspiracyjno – próżniowym lub próżniowym |  |  |
| 2 | Wszystkie elementy systemu są kompatybilne – pochodzące od jednego producenta |  |  |
| 3 | Igła systemu próżniowego z okienkiem wizualizacyjnym o długość co najmniej 0,7cm dla potwierdzenia skutecznego nakłucia naczynia żylnego |  |  |
| 4 | Możliwość wykonywania dodatkowych zabiegów przy łóżku chorego – pobranie krwi igłą typu „Luer”, podanie leku po pobraniu krwi z tego samego wkłucia lub pobranie krwi z wenflonu |  |  |
| 5 | Każdy rodzaj probówek musi być oznakowany innym kolorem oraz zaopatrzony w przyklejoną etykietę z możliwością opisu próbki |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywanie badań w probówkach systemu w analizatorach: Cobas 6000, ACL TOP, Sysmex |  |  |
| 7 | Probówki systemu zakręcane różnymi kolorami nakrętek , lub wciskanym korkiem zapobiegającym efektowi aerosolowemu |  |  |
| 8 | Wszystkie elementy systemu za wyjątkiem statywu do odczytu OB. są jednorazowego użytku |  |  |
| 9 | Termin ważności probówek systemu minimum 6 miesięcy od daty dostawy. Otwarcie opakowania zbiorczego minimalnego nie powoduje skrócenia terminu ważności. |  |  |
| 10 | Statyw do odczytu OB. odpowiedni do oferowanych probówek |  |  |
| 11 | Wymagane przeszkolenie personelu według bieżących potrzeb Zamawiającego |  |  |