Załącznik nr 1

Zam. 287/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa układu do pomiaru i rejestracji parametrów pracy silników spalinowych do Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Wydział Nauk Technicznych, Katedra Mechatroniki, ul. Oczapowskiego 11/A121, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Optyczny układ pomiaru kąta położenia wału korbowego silnika: rozdzielczość min. 720 impulsów na obrót, przy prędkościach obrotowych do 5000 obr/min; Wzbudnik drgań: min. siła 20Nm, skok min. 5 mm; Mikrofon do diagnostyki akustycznej ze statywem: zakres częstotliwości: 3,5 Hz do 20 kHz, zakres dynamiki: od 20 dB do 130 dB, czułość: min. 50 mV/Pa; Dedykowane oprogramowanie pracujące w środowisku Windows: Oprogramowanie umożliwiające rejestrację parametrów pracy silnika spalinowego oraz hamowni silnikowej, w tym: prędkości obrotowej, obciążenia, temperatury w min. 3 punktach pomiarowych, jednostkowego zużycia paliwa, pomiaru kąta położenia wału korbowego silnika i ciśnienia w cylindrze silnika z rozdzielczością min. 720/obrót wału korbowego. Okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| W ramach zamówienia dostawca zapewnia pełną integrację oprogramowania z dostarczanymi układami pomiarowymi oraz układami będącymi na wyposażeniu Katery Mechatroniki: - silnikiem spalinowym o zapłonie samoczynnym; - hamownią silnikową; - układem pomiaru zużycia paliwa; - układem rejestracji szybkozmiennych ciśnień w cylindrze silnika. |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ