Inowrocław, 17  kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Wydział Organizacyjny i Informatyki Urzędu Miasta Inowrocławia zleca wykonanie usługi serwisowej przeglądu 11 klimatyzatorów stacjonarnych i 6 klimatyzatorów przenośnych zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Inowrocławia przy ulicach 
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 oraz 
w Komendzie Straży Miejskiej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60.

Wykaz klimatyzatorów:

- budynek przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35:

-klimatyzatory stacjonarne:

VESSER-WGV12E – 1 sztuka,

VESSER-WGC12E – 1 sztuka;

- budynek przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36:

- klimatyzatory stacjonarne:

SANYO-SAP-K225QS5 – 1 sztuka,

ELECTRA-ESP022409 – 1 sztuka,

ELECTRA-ESP022454 – 1sztuka,

ALTECH-ATME-053-S-04 – 1 sztuka,

VESSER-WGV18E – 1 sztuka,

MIDEA-MSG21HRN2 – 1 sztuka,

MIDEA BLANC 7 KW – 1 sztuka,

LG-P 12 RK NSB – 1 sztuka,

- klimatyzatory przenośne:

MPM-07-KPO-01 – 2 sztuki,

RAVANSON – 1 sztuka,

MONO VOLTENO – 3 sztuka

- Komenda Straży Miejskiej:

-klimatyzator stacjonarny:

VESSER-WGA12 – 1sztuka

W zakres przeprowadzonego przeglądu musi koniecznie wejść: czyszczenie lub, 
w przypadku wyeksploatowania, wymiana  filtrów, kontrola stanu chłodzenia, odgrzybienie, sprawdzenie parametrów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, czyszczenie wentylatora
 i skraplacza, sprawdzenie szczelności układu chłodzącego, sprawdzenie drożności odpływu skroplin z jednostki wewnętrznej, czyszczenie tacy ociekowej i dopełnienie czynnikiem chłodniczym. Cena złożonej oferty zawiera robociznę oraz wszystkie materiały niezbędne 
do wykonania powyższej usługi.

Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres 1 roku.

Prace zakończone zostaną protokołem, w którym Wykonawca szczegółowo przedstawi zakres faktycznie wykonanych czynności przy każdym z serwisowanych klimatyzatorów.

Powyższe prace należy wykonać w terminie do  9 maja 2019 r. w  dni robocze 
(od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8:00 do 15:00), za wyjątkiem prac 
w gabinecie Prezydenta Miasta oraz II Zastępcy, które wykonać należy wyłącznie 
w godzinach popołudniowych, tj. od 16:00 do 20:30.