Załącznik nr 1 nr S.2380.35.18.WO

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika komunalnego z wyposażeniem (pług i zamiatarka)

  - Wymagania formalne.

- Ciągnik musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

- Ciągnik musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych.

  - Parametry techniczne ciągnika

  - Ciągnik fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej jak przed 2017 rokiem

  - Silnik:

- diesel czterosuwowy trzycylindrowy

- moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 30 KM

  - Skrzynia biegów mechaniczna

  - Napęd na cztery koła

  - Oświetlenie dodatkowe pojazdu:

- reflektory robocze min. dwa z przodu i dwa z tyłu

  - Układ elektryczny:

- napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V.

  - Kabina ogrzewana.

  - Zamontowany przedni podnośnik TUZ  udź. 900kg.

  - Warunki gwarancji:

- gwarancja min. 12 miesięcy

  - Parametry techniczne pługa

- Rok produkcji 2018

- Wiele pozycji roboczych:

- tak zwany „V” łamany na środku

- dużo możliwość ustawiania opcji odśnieżania

- Sterowany elektro-hydraulicznie.

- Montowany z przodu ciągnika, na przednim TUZ

- Szerokość robocza nie mniejsza niż 1600 mm i  nie większa niż 2000 mm

- Warunki gwarancji:

- gwarancja min. 12 miesięcy

Do urządzenia należy dostarczyć Deklarację Zgodności i instrukcje użytkowe oraz dokumentacje urządzenia - w języku polskim.

  - Parametry techniczne zamiatarki

- Rok produkcji 2018

- Montowana z tyłu ciągnika rolniczego

- Wyposażona w pojemnik na śmieci opróżniany hydraulicznie

- Szerokość nie mniejsza niż 1500 mm i  nie większa niż 1600 mm.

- Warunki gwarancji:

- gwarancja min. 12 miesięcy

Do urządzenia należy dostarczyć Deklarację Zgodności i instrukcje użytkowe oraz dokumentacje urządzenia - w języku polskim.

POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Okres gwarancji liczony od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia

- W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty związane z naprawą podlegającą gwarancji oraz  dojazdem serwisanta ponosi Wykonawca

- Podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika z wyposażeniem  musi wynosić maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a długotrwałe techniczne naprawy winny być dokonane w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie strony.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia dwóch pracowników Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do samodzielnej eksploatacji i obsługi ciągnika z wyposażeniem, w siedzibie Zamawiającego.

- Dostawca razem z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu wszystkie instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne wymagane dokumenty/ certyfikaty, atesty, homologacje, dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych itp.

- Ciągnik z wyposażeniem winny być bezwypadkowe, nie posiadające śladów korozji, wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych.

- Jeżeli podczas prac ciągnika z zamontowaną zamiatarką zachodzi potrzeba obciążenia przedniej osi pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przeciwciężar wraz z ciągnikiem w ramach zamówienia.

- Oferowany ciągnik musi w pełni współpracować z oferowanym wyposażeniem bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.

- Wykonawca musi dobrać modele maszyn w taki sposób, aby ich współdziałanie było jak najbardziej efektywne.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych

- Ciągnik z wyposażeniem Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Transportu

15 – 854 Białystok ul. Hajnowska 8