Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 149/2024/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT do jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część nr 1: dostawa monitora (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 1_1-647_M):

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | *Oferowane parametry | *Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Przekątna ekranu Min. 10cali a Max. 17 cali |  |  | sz. | 1 |  |  |
|  | Rozdzielczość min.: 1920x1080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca dotykowa Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania Min. 100 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt vesa Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania Min. 120 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność min.: 450cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast statyczny min.: 135000:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawowe złącza : min. 1 HDMI |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja Min. 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: dostawa monitorów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 2_2-640-M):

| Lp. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | *Parametry oferowane | *Producent, marka, model, | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= G x F |
| 1. | Przekątna ekranu Min. 41 cali |  |  | sztuk | 13 |  |  |
|  | Rozdzielczość Min. 3840x2160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Format ekranu 16:9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płaski ekran Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Powłoka matrycy matowa Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ matrycy OLED |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji max. 0,1ms Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania Min. 120 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność min. 450cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast statyczny min. 135000:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawowe złącza min.: DisplayPort x1, HDMI x4, USB typu B x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość monitora Max. 94 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja Min. 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto ( 0 % stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: dostawa komputerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 3_3-639_K):

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | *Oferowane parametry | *Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w Average CPU Mark https://www.cpubenchmark.net Min. 27000 pkt. |  |  | zestaw | 13 |  |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ chłodzenia procesora Powietrzne |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość wentylatorów min.: 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość wentylatora min.: 140mm Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalne TDP 220W Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ pamięci min.: DDR5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość kości pamięci min.: 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Sumaryczna ilość pamięci min.: 32GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkość pamięci Min. 5200 MHz |  |  |  |  |  |  |
|  | Opóźnienie pamięci Min. CL 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ dysku Gen4 NVMe |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość dysku Min. 1TB |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkość odczytu dysku Min. 7000MB/S |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkość zapisu dysku Min. 4700MB/S |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard płyty głównej Micro ATX |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba slotów pamięci min. 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. Ilość pamięci 192 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Architektura wielokanałowa Dual Channel |  |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000/2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazda rozszerzeń min.: M.2 Wi-Fi (1 szt.), PCI Express x16 (2 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzmocnione złącze PCI Express x16 min.: 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza min.: napędów M.2 slot x3, SATA 3 x4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza wewnętrzne min: USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1, USB-C 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1, Złącze addressable RGB LED strip 5V x3, Złącze AIO_PUMP 4-pin x1, Złącze ATX 24-pin 12V x1, Złącze ATX 8-pin 12V x1, Złącze audio panelu przedniego (AAFP) x1, Złącze CPU FAN 4-pin x1, Złącze czujnika otwarcia obudowy x1, Złącze RGB LED x1, Złącze SYS FAN 4-pin x4, Złącze Thunderbolt AIC x1, Złącze TPM x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel tylny min. DisplayPort x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x3, USB-C 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1, Złącze audio x3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzmocnione gniazdo Przednie USB 3.2 Gen1 Typu-C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta współpracująca z posiadanym oprogramowaniem sterującym Polychrome |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozbudowana sekcja zasilania płyty głównej wraz z chłodzeniem pasywnym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard zasilacza ATX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc zasilacza Min. 600W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat sprawności 80 Plus Bronze lub dokument równoważny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia OCP, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ obudowy Midi tower |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość obudowy Max. 27 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza min. : 2xUSB 3,0, 1x USB Typ-C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wnęki wewnętrzne 2.5 cala min. 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wnęki wewnętrzne 3.5 cala min. 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sloty rozszerzeń min.: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator panel tylny min.: 120 mm x1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator panel boczny min.: 120 mm/140 mm x2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator panel dolny min.: 120 mm x3/140 mm x2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator panel górny min.: 120 mm x3/140 mm x2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel frontowy szyba hartowana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel boczny szyba hartowana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie zasilacza w pionie w bocznym panelu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hot Swap min.: na 2 dyski na tylnym panelu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W panelu górnym siatka wentylacyjna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość dodatkowych wentylatorów w obudowie min. 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość wentylatorów min. 120mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja obrotów PWM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. prędkość obrotowa 1100 obr./min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. przepływ powietrza [CFM] 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. poziom hałasu [dBA] 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka zasilająca 4-pin PWM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja Min. 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: dostawa zestawu komputerowego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 4_4-563_M):

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | *Oferowane parametry | *Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Zestaw składający się z zakrzywionego monitora, klawiatury i myszki z podkładką |  |  | zestaw | 5 |  |  |
|  | Specyfikacja monitora: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 32'' |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj ekranu: zakrzywiony |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktywny obszar wyświetlania w minimum szer x wysokość min.: 697,344 x 392,256 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrzywiony ekran: 1000R |  |  |  |  |  |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlanie ekranu: LED |  |  |  |  |  |  |
|  | Powłoka matrycy: Matowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj panelu: VA |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność min. 250cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statystyczny współczynnik kontrastu min.: 2500:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrast Ratio: Mega DCR |  |  |  |  |  |  |
|  | HDR: HDR10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min.: 2560 x 1440 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji min. 1 (MPRT) lub mniejsza |  |  |  |  |  |  |
|  | Kąt widzenia w pionie i poziomie min. 178 stopni |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostępne kolory obrazu min. 16,7 mln |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania min.: 144Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwanie funkcji Flicker Free |  |  |  |  |  |  |
|  | Korektor czerni |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr światła niebieskiego |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Źródło zasilania: AC 100-240V |  |  |  |  |  |  |
|  | Wejścia min.:: 1 x HDMI 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza min.: 1 x DisplayPort |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone akcesoria min. Kabel HDMI, Kabel zasilający |  |  |  |  |  |  |
|  | Specyfikacja ergonomicznej klawiatury |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj przełączników: membranowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: Multimedialna, ergonomiczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Układ klawiatury: US International, Polski programisty |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność: bezprzewodowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejsy min.: USB, Bluetooth 5.0 - Bluetooth Low Energy |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawisze numeryczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawisze multimedialne |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa makr |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas pracy na baterii min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne min.: Windows, Mac OS X |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: podpórka pod nadgarstki, podkładka pod nadgarstki, regulowane stopki, stopki antypoślizgowe, cicha pracy klawiszy |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone akcesoria min. Nanoodbiornik kompatybilny z myszką ergonomiczną |  |  |  |  |  |  |
|  | Specyfikacja ergonomicznej myszki |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ myszy: ergonomiczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność: bezprzewodowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor: optyczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min.: 4000 dpi |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba przycisków: min. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość rolek przewijania min.: 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs min.: Bloototh, USB-C |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasięg pracy min.: 10m |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie wbudowany akumulator |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe akcesoria min.: Odpinany kabel USB, programowalne przyciski, nanoodbiornik kompatybilny z klawiaturą ergonomiczną, kabel USB |  |  |  |  |  |  |
|  | Specyfikacja podkładki ergonomicznej |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał: tworzywo sztuczne, guma |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość min. 700 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość min.: 300 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość min.: 2 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe informacje: antypoślizgowy spód, zaokrąglone brzegi podkładki, obszyte brzegi podkładki, materiał wodoodporny |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: dostawa drukarki (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 5_5_-790-D):

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | *Oferowane parametry | *Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Technologia druku Laserowa, kolorowa |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Obsługiwany typ nośnika min.: Papier zwykły Papier gruby Etykiety |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników min.: A6 A5 A4 B5 Formaty niestandardowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Podajnik papieru min.: 150 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaje podajników papieru: Kasetowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik papieru min.: 50 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkość druku w kolorze min.: do 4 str./min |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkość druku w mono min.: do 18 str./min |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesięczne obciążenie min.: 20000 str./miesiąc |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna gramatura papieru min.: 220 g/m² |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejsy min.: USB Wi-Fi LAN (Ethernet) AirPrint |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość drukowania bezpośrednio ze smartfonów i tabletów |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone akcesoria min.: Kabel zasilający Kabel USB Tonery startowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga max.: 10 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min.: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6: dostawa urządzeń sieci bezprzewodowej (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 6_6_-903-E):

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | *Oferowane parametry | *Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń sieci bezprzewodowej – punktów dostępowych (z ang. acces point) będących częścią istniejącego systemu zarządzania i stanowiący jego doposażenie. |  |  | Sztuki | 20 |  |  |
|  | Zakup powinien się odbyć z zachowaniem poniższych parametrów punktów dostępowych. |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Parametry podstawowe |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie: |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 5GHz - 802.11a/n/ac//ax |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 2.4GHz - 802.11b/g/n/ax |  |  |  |  |  |  |
|  | Musi posiadać wbudowane anteny do pracy w trybach 2×2:2 @ 2.4 GHz, 2x2:2 @ 5 GHz o zysku nie mniejszym niż 3.3dBi. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Punkt dostępowy musi współpracować z obecnie istniejącym na uczelni systemem zarządzania punktami dostępowymi czyli systemem OmniVista 2500 Network Management System oraz systemami nadzoru i monitoringu. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. W ramach zamówienia należy dostarczyć do w/w systemu zarządzania (OmniVista 2500 Network Management System) odpowiednią ilość potrzebnych licencji dla punktów dostępowych tak aby zachować wszystkie oferowane funkcjonalności i możliwość uruchomienia ich w systemie. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Punkt dostępowy pomimo współpracy i pod nadzorem kontrolera sieci bezprzewodowej musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołu https i poprzez SSH. |  |  |  |  |  |  |
|  | Powinien w związku z tym mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera: |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową przy wykorzystaniu protokołu https, |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Możliwość przeprowadzania wszystkich operacji konfiguracyjnych z poziomu przeglądarki, |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Przełączenia punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu zarzadzania urządzeniem. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Specyfikację radia 802.11a/n/ac/ax: |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Obsługiwana technologia OFDM oraz OFDMA, |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM. |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Od 6,5 Mbps do 600 Mbps dla 802.11n |  |  |  |  |  |  |
|  | e. Od 6,5 Mbps do 866 Mbps dla 802.11ac |  |  |  |  |  |  |
|  | f. Od 3,6 Mbps do 573 Mbps dla 802.11ax (2,4GHz) |  |  |  |  |  |  |
|  | g. Od 3,6 Mbps do 1200 Mbps dla 802.11ax (5GHz) |  |  |  |  |  |  |
|  | h. Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n |  |  |  |  |  |  |
|  | i. Obsługa VHT – kanały 20/40/80 dla 802.11ac |  |  |  |  |  |  |
|  | j. Obsługa HE – kanały 20/40/80/ dla 802.11ax |  |  |  |  |  |  |
|  | k. Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz |  |  |  |  |  |  |
|  | l. Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac |  |  |  |  |  |  |
|  | m. Wsparcie dla technologia TxBF |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax: |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS – tylko dla 802.11b), OFDM (tylko dla 802.11a/g/n/ac), OFDMA (tylko dla 802.11ax) |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej: |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Dwa interfejsy 10/100/1000 Base-T z funkcją PoE 802.3at |  |  |  |  |  |  |
|  | b. zasilanie PoE 48V DC zgodne z 802.3af/802.3at lub z zasilacza |  |  |  |  |  |  |
|  | c. przycisk przywracający konfigurację fabryczną |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Kontrolka LED do określania statusu systemu i interfejsów radiowych w tym możliwość fizycznej lokalizacji Punktu dostępowego poprzez ustawienie specjalnego trybu pracy kontroli LED (miganie lub zmiana kolorów). |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Parametry pracy urządzenia: |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Temperatura otoczenia: 0-45 º C |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Wilgotność 5% - 95% nie skondensowana |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Znak CE |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Zgodnie z normami EN 60601-1-1, EN60601-1-2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Punkt dostępowy musi zostać dostarczony z elementami montażowymi niezbędnymi do montażu na płaskiej powierzchni |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Funkcjonalności pasma radiowego |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11a/b/g). |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Możliwość ustawienia parametru, po osiągnieciu którego, klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Możliwość ustawienia parametru, po osiągnieciu którego klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego oferujące gorsze paramenty i podłączony do punktu dostępowego oferujące lepsze parametry radiowe. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Możliwość uruchomienia minimum 16 szt. SSID |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Pełna obsługa prawidłowego roamingu klientów sieci bezprzewodowej – obsługa standardów 802.11r oraz 802.11v/k |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Gwarancja |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Punkty dostępowy powinny być objęte gwarancją producenta przez minimum 3 lata od zakupu. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Dodatkowo punkty dostępowe powinny być objęte gwarancją producenta realizowaną po ogłoszeniu przez niego zaprzestania sprzedaży przez 5 lat. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Gwarancja powinna być realizowana poprzez zwrot urządzenia do producenta, który powinien odesłać naprawiony produkt (lub produkt funkcjonalnie równoważny) w terminie nie dłuższym niż 14 dni. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Zamawiający powinien mieć możliwość, przez okres gwarancji, w tym także gwarancji po zakończeniu produkcji urządzenia, dostęp do aktualnych wersji oprogramowania oraz wsparcie techniczne realizowane przez dostawcę w formie kontaktu mailowego w celu wysłania zapytania odnośnie funkcjonowania produktu. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 7: dostawa drukarki (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 7_7_-894-D):

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | *Oferowane parametry | *Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Przeznaczenie produktu: Do domu i małego biura |  |  | sztuki | 1 |  |  |
|  | Technologia druku Laserowa, monochromatyczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna gramatura papieru min.: 163 g/m² |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwany typ nośnika: |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier zwykły |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier makulaturowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Koperty |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykiety |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników: |  |  |  |  |  |  |
|  | A4 |  |  |  |  |  |  |
|  | A5 |  |  |  |  |  |  |
|  | A6 |  |  |  |  |  |  |
|  | B5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Letter |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaje podajników papieru: Tacka |  |  |  |  |  |  |
|  | Podajnik papieru min.: 150 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba podajników papieru min.: 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkość druku w mono min.: do 30 str./min |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość druku min.: 600 x 600 dpi |  |  |  |  |  |  |
|  | Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaner Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkość kopiowania min.: do 30 str./min |  |  |  |  |  |  |
|  | Skanowanie bezpośrednio do e-mail |  |  |  |  |  |  |
|  | Skanowanie do chmury |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesięczne obciążenie min.: 20000 str./miesiąc |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz Wbudowany |  |  |  |  |  |  |
|  | Subskrypcja Instant Ink |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejsy min.: |  |  |  |  |  |  |
|  | USB |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
|  | LAN (Ethernet) |  |  |  |  |  |  |
|  | AirPrint |  |  |  |  |  |  |
|  | Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
|  | Mopria |  |  |  |  |  |  |
|  | Wersja z WiFi |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone akcesoria min.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel zasilający |  |  |  |  |  |  |
|  | Toner startowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary i waga maksymalne: |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość 368 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość 241 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość 299 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga 7,6 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 8: dostawa przełącznika sieciowego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 8_8_-885-S):

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | *Oferowane parametry | *Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Przełącznik rdzeniowy optyczny 25 gigabit Ethernet – 1 sztuk |  |  | zestaw | 2 |  |  |
|  | Porty przełącznika: minimum 48*10G/25G (SFP28), minimum 6*40G/100G (QSFP28) z możliwością rozszycia każdego portu na 4x25G |  |  |  |  |  |  |
|  | Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów QSFP28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca przełączająca min.: 3600 Gb/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepustowość pakietów min.: 2678 Mp/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność tablicy MAC: min 8k / max 104K |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica routingu: min 8k / max 128k |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica ARP: min 8k / max 32k |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć Flash min.: 32GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min.: 16GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia: min. dwa modularne, zasilacze hot-swap - 230VAC, maksymalny pobór mocy przełącznika do 511W |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodzenie urządzenia: min. 6 aktywne wentylatory modularne |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, zgodność z dyrektywą RoHS |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość wpisów tablicy ACL: 768 Ingress/512 Egress |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4094 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruting L3: Ruting statyczny, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP, BGP4+, Ruting LPM, Ruting PBR dla IPv4/IPv6, DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, Statyczny multicasowyt ruting, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa VLAN: IEEE 802.1Q, QinQ, Flexible QinQ |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie dla zdefiniowanych typów VLANów: MAC VLAN, Voice VLAN, PVLAN, Protocol VLAN, Multicast VLAN, N:1 VLAN Translation |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa protokołów IP: IPv6 oraz IPv4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa spanning tree: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE 802.1S MSTP, Root guard, BPDU guard, BPDU forwarding, BPDU tunnel |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregacja LACP: zgodne z IEEE 802.3ad, minimum 128 grup, minimum 8 portów per grupa, LACP Load Balance |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne funkcje L1 i L2: unicast/broadcast/multicast storm-control, GVRP DDM, UDLD, LLDP, LLDP-MED, Port Mirror, sFlow |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne funkcje L3: VRRP, URPF, ECMP, BFD, VSF, VSF HA |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa Openflow: Openflow 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje QoS: Strict priority, Weighted Deficit Round Robin, Weighted Random Early Detection, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin, traffic shaping, klasyfikacja ruchu w oparciu o: CoS, ToS, DiffServ DSCP, ACL, port |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo: Port, MAC based authentication, RADIUS, TACACS+, Guest VLAN, Auto VLAN, DHCP/DHCPv6 snooping, port security, IP source guard, ARP Guard, Local ARP Proxy, ARP binding, Anti ARP/NDP cheat, Anti ARP scan |  |  |  |  |  |  |
|  | Listy kontroli dostępu: IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL, time ranged ACL, VLAN based ACL, ACL konfigurowane na porcie lub VLANie |  |  |  |  |  |  |
|  | Multicast: minimum 8000 grup multicastowych, IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, IGMP snooping fast leave, MLD snooping |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie: CLI, Web/SSL, Telnet, SSH, IPv4/IPv6 SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, RMON 1,2,3,9, Dual firmware images/configuration files, 802.3ah |  |  |  |  |  |  |
|  | Firmware oraz konfiguracja: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez Internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa DHCP: DHCP client/server/relay, DHCPv6 relay/server |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: min.36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECYFIKAJCA - Moduł optyczny QSFP+ 40Gbs – 2 sztuki . |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ interfejsu: QSFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ modułu: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Medium transmisyjne: SingleMode |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ transmisji: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ złącza: LC/UPC |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływność min.: 40 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość fali TX: 1310 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposób transmisji: CWDM [1270, 1290, 1310, 1330 nm] |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj modulacji: NRZ |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadajnik: DFB/DML |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik: PIN |  |  |  |  |  |  |
|  | Dystans min.: 10 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura pracy: 0¦70 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: min. 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przełącznik rdzeniowy optyczny 10 gigabit Ethernet – 1 sztuka |  |  | zestaw | 2 |  |  |
|  | Porty przełącznika: minimum 48*10G (SFP+), minimum 6*40G (QSFP+) z możliwością rozszycia każdego portu na 4x10G |  |  |  |  |  |  |
|  | Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów QSFP+ bez dedykowanego okablowania |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca przełączająca min.: 1440 Gb/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepustowość pakietów: minimum 1071 Mp/s (dla pakietów 64Kb) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność tablicy MAC: minimum 32k |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica routingu: minimum 128k |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica ARP: minimum 16k |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć Flash: minimum 16GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM: minimum 4GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia: minimum dwa modularne, zasilacze hot-swap - 230VAC, maksymalny pobór mocy przełącznika do 305W |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodzenie urządzenia: min. 4 aktywne + 1 redundantny wentylator, modularne |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, zgodność z dyrektywą RoHS |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość wpisów tablicy ACL: minimum 4k |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4094 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruting L3: Ruting statyczny, RIPv1/v2, OSPFv2, RIPng, OSPFv3, BGP4+, Ruting LPM, Ruting PBR dla IPv4/IPv6, DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, Static multicast route, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa VLAN: IEEE 802.1Q, QinQ, Flexible QinQ |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie dla zdefiniowanych typów VLANów: MAC VLAN, Voice VLAN, PVLAN, Protocol VLAN, Multicast VLAN, N:1 VLAN Translation |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa protokołów IP: IPv6 oraz IPv4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa spanning tree: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE 802.1S MSTP, Root guard, BPDU guard, BPDU forwarding, BPDU tunnel |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregacja LACP: zgodne z IEEE 802.3ad, minimum 128 grup, minimum 8 portów per grupa, LACP Load Balance |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne funkcje L1 i L2: unicast/broadcast/multicast storm-control, GVRP DDM, UDLD, LLDP, LLDP-MED, Port Mirror, sFlow |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne funkcje L3: VRRP, URPF, ECMP, BFD, VSF |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa Openflow: Openflow 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje QoS: Strict priority, Weighted Deficit Round Robin, Weighted Random Early Detection, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin, traffic shaping, klasyfikacja ruchu w oparciu o: CoS, ToS, DiffServ DSCP, ACL, port |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo: Port, MAC based authentication, RADIUS, TACACS+, Guest VLAN, Auto VLAN, DHCP/DHCPv6 snooping, port security, IP source guard, ARP Guard, Local ARP Proxy, ARP binding, Anti ARP/NDP cheat, Anti ARP scan |  |  |  |  |  |  |
|  | Listy kontroli dostępu: IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL, time ranged ACL, VLAN based ACL, ACL konfigurowane na porcie lub VLANie |  |  |  |  |  |  |
|  | Multicast: minimum 8000 grup multicastowych, IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, IGMP snooping fast leave, MLD snooping |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie: CLI, Web/SSL, Telnet, SSH, IPv4/IPv6 SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, RMON 1,2,3,9, Dual firmware images/configuration files, 802.3ah |  |  |  |  |  |  |
|  | Firmware oraz konfiguracja: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez Internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa DHCP: DHCP client/server/relay, DHCPv6 relay/server |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: min. 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECYFIKAJCA - Moduł optyczny QSFP+ 40Gbs – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ interfejsu: QSFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ modułu: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Medium transmisyjne: SingleMode |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ transmisji: Duplex |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ złącza: LC/UPC |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływność min.: 40 Gb |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość fali TX: 1310 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposób transmisji: CWDM [1270, 1290, 1310, 1330 nm] |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj modulacji: NRZ |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadajnik: DFB/DML |  |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik: PIN |  |  |  |  |  |  |
|  | Dystansmin.: 10 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura pracy: 0¦70 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj gwarancji: min. 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 9: dostawa urządzeń sieci bezprzewodowej (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 9_9-884_SW):

| Lp. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | *Parametry oferowane | *Model i producent podzespołu | *Producent, marka, model, | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I= G x H |
|  | Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń sieci bezprzewodowej – punktów dostępowych (z ang. acces point) będących częścią istniejącego systemu zarządzania i stanowiący jego doposażenie. |  |  |  | Sztuki | 20 |  |  |
|  | Zakup powinien się odbyć z zachowaniem poniższych parametrów punktów dostępowych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Parametry podstawowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 5GHz - 802.11a/n/ac//ax |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 2.4GHz - 802.11b/g/n/ax |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Musi posiadać wbudowane anteny do pracy w trybach 2×2:2 @ 2.4 GHz, 2x2:2 @ 5 GHz o zysku nie mniejszym niż 3.3dBi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Punkt dostępowy musi współpracować z obecnie istniejącym na uczelni systemem zarządzania punktami dostępowymi czyli systemem OmniVista 2500 Network Management System oraz systemami nadzoru i monitoringu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. W ramach zamówienia należy dostarczyć do w/w systemu zarządzania (OmniVista 2500 Network Management System) odpowiednią ilość potrzebnych licencji dla punktów dostępowych tak aby zachować wszystkie oferowane funkcjonalności i możliwość uruchomienia ich w systemie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Punkt dostępowy pomimo współpracy i pod nadzorem kontrolera sieci bezprzewodowej musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołu https i poprzez SSH. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powinien w związku z tym mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową przy wykorzystaniu protokołu https, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Możliwość przeprowadzania wszystkich operacji konfiguracyjnych z poziomu przeglądarki, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Przełączenia punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu zarzadzania urządzeniem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Specyfikację radia 802.11a/n/ac/ax: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Obsługiwana technologia OFDM oraz OFDMA, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Od 6,5 Mbps do 600 Mbps dla 802.11n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. Od 6,5 Mbps do 866 Mbps dla 802.11ac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. Od 3,6 Mbps do 573 Mbps dla 802.11ax (2,4GHz) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g. Od 3,6 Mbps do 1200 Mbps dla 802.11ax (5GHz) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h. Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i. Obsługa VHT – kanały 20/40/80 dla 802.11ac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j. Obsługa HE – kanały 20/40/80/ dla 802.11ax |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k. Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l. Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m. Wsparcie dla technologia TxBF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS – tylko dla 802.11b), OFDM (tylko dla 802.11a/g/n/ac), OFDMA (tylko dla 802.11ax) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Dwa interfejsy 10/100/1000 Base-T z funkcją PoE 802.3at |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. zasilanie PoE 48V DC zgodne z 802.3af/802.3at lub z zasilacza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. przycisk przywracający konfigurację fabryczną |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Kontrolka LED do określania statusu systemu i interfejsów radiowych w tym możliwość fizycznej lokalizacji Punktu dostępowego poprzez ustawienie specjalnego trybu pracy kontroli LED (miganie lub zmiana kolorów). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Parametry pracy urządzenia: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Temperatura otoczenia: 0-45 º C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Wilgotność 5% - 95% nie skondensowana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Znak CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. zgodnie z normami EN 60601-1-1, EN60601-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Punkt dostępowy musi zostać dostarczony z elementami montażowymi niezbędnymi do montażu na płaskiej powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Funkcjonalności pasma radiowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11a/b/g). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Możliwość ustawienia parametru, po osiągnieciu którego, klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Możliwość ustawienia parametru, po osiągnieciu którego klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego oferujące gorsze paramenty i podłączony do punktu dostępowego oferujące lepsze parametry radiowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Możliwość uruchomienia minimum 16 szt. SSID |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Pełna obsługa prawidłowego roamingu klientów sieci bezprzewodowej – obsługa standardów 802.11r oraz 802.11v/k |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Punkty dostępowy powinny być objęte gwarancją producenta przez minimum 3 lata od zakupu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Dodatkowo punkty dostępowe powinny być objęte gwarancją producenta realizowaną po ogłoszeniu przez niego zaprzestania sprzedaży przez 5 lat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Gwarancja powinna być realizowana poprzez zwrot urządzenia do producenta, który powinien odesłać naprawiony produkt (lub produkt funkcjonalnie równoważny) w terminie nie dłuższym niż 14 dni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Zamawiający powinien mieć możliwość, przez okres gwarancji, w tym także gwarancji po zakończeniu produkcji urządzenia, dostęp do aktualnych wersji oprogramowania oraz wsparcie techniczne realizowane przez dostawcę w formie kontaktu mailowego w celu wysłania zapytania odnośnie funkcjonowania produktu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto ( 0 % stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 10: dostawa monitorów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 10_10-830_M):

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | *Oferowane parametry | *Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Ekran min. 49'', OLED, Zakrzywiony, bezramkowy |  |  | sztuki | 2 |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 5120x1140 IDUAL-QHD |  |  |  |  |  |  |
|  | Format obrazu 32:9 |  |  |  |  |  |  |
|  | częstotliwość odświeżania ekranu min.: 240 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Odwzorowanie przestrzeni braw min.: DCI-P3 99% |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa min.: HDR, HDR 10+ |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat min.: Display HDR 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji maks.: 0,03 ms GTG |  |  |  |  |  |  |
|  | Synchronizacja: Free Sync Premium Pro |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologia ochrony oczu |  |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja migotania Flicker free |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr światła niebieskiego |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność min.: 250 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast statyczny min.: 1 000 000:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kąt widzenia w pionie i poziomie min.: 178stopni |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza min.: HDMI 2.1 - 1 szt., MicroHDMI - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., USB-Type C - 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowane głośniki |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości min.: do 120 min. |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia |  |  |  |  |  |  |
|  | VESA 100x100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Pobór mocy podczas pracy max. 75W |  |  |  |  |  |  |
|  | Pobór mocy podczas spoczynku max. 0,5W |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrzywienia ekranu 1800R |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowany HUB USB |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja Picture-by-Picture (PBP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja Picture-in-Picture (PIP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maksymalnie 13kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ