Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0143/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą  zestawu kamer dla  UWM w Olsztynie.”

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 4 kamer zewnętrznych do monitorowania natężenia ruchu turystycznego na szlakach i drogach wraz z akcesoriami |
| 1 | Czas pracy na zasilaniu | minimum 16 godzin ciągłej pracy bez dodatkowego zasilania lub 20 tysięcy wykonanych zdjęć |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Obsługa kart pamięci | minimum 256 GB |  |  |  |  |  |
| 3 | Wytrzymałość | Wodoodporność i wodoszczelność, praca w temperaturze minimum od -30 do +50°C |  |  |  |  |  |
| 4 | Minimalna liczba zdjęć | 20 000 zdjęć |  |  |  |  |  |
| 5 | Minimalna długość filmów | 60 sekund |  |  |  |  |  |
| 6 | Zasilanie | Bateryjne lub akumulatorowe (wymienne akumulatory), możliwość zasilania zewn. (np.: z użyciem powerbanku lub panelu solarnego) |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozdzielczość wideo | minimum 720P wraz z rejestracją dźwięku |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozdzielczość zdjęć | minimum 1080P HD, 3 Mpix |  |  |  |  |  |
| 9 | Zdjęcia i wideo nocne | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Znakowanie zdjęć | Data, godzina, temperatura |  |  |  |  |  |
| 11 | Czujnik ruchu | Tak, z zasięgiem minimum 20m |  |  |  |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie | Geolokalizacja sprzętu i zdjęć |  |  |  |  |  |
| 13 | Dodatkowe funkcje | Nagrywanie w pętli, zdjęcia poklatkowe, timelapse |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: po jednym zestawie akcesoriów dla każdej kamery: |
| 1 | Zestaw baterii zasilających (wielokrotnego ładowania) opcjonalnie bateria zasilająca zapewniająca minimum ciągłej pracy przez 16h | Wymagana liczba sztuk baterii potrzebnych do zasilenia wszystkich kamer (pojemność jednej AA minimum 2400mAh). |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładowarka do ww. baterii (jeśli takie jest zasilanie) | Możliwość naładowania na raz liczby sztuk potrzebnych do obsłużenia 1 urządzenia |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładowarka solarna | Tak |  |  |  |  |  |
| 4 | Karta pamięci SD, SDHC lub SDXC współpracująca z urządzeniem | Co najmniej 256 GB, |  |  |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie | Linka/łańcuch z zamknięciem zabezpieczające przed otwarciem/przywłaszczeniem urządzenia |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt mocujący/ paski mocujące | Umożliwiające montaż na drzewie, latarni itp. |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw zasilający (może być w ramach ładowarki solarnej) | W postaci powerbanku, akumulatora itp. (minimum 10 000mAh) |  |  |  |  |  |
| 8 | Program komputerowy umożliwiający lokalizację sprzętu i wykonanych zdjęć | Tak |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ