Nr postępowania: DI-Z.26.23.2022

Załącznik nr A do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe artroskopu

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” – jeżeli jest zgodne z parametrem/cechą wymaganą lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny artroskop zabiegowy z wykorzystaniem podwójnego systemu kamer i monitorów |  |
| 2. | Artroskop fabrycznie nowy, rok produkcji: 2022 |  |
| 3. | Konsola kamery 4K (2 szt.) |  |
| 4. | Głowica kamery 4K (2 szt.) |  |
| 5. | Obiektyw 4K (2 szt.) |  |
| 6. | Źródło światła LED, moc minimum 240W (2 szt.); żywotność minimum 50 000 godzin |  |
| 7. | Rejestrator danych obsługujący jednocześnie dwie kamery (1 szt.) |  |
| 8. | Oprogramowanie sterujące umożliwiające sterowanie podłączonymi urządzeniami oraz oprogramowanie Dicom |  |
| 9. | Monitor medyczny 4K 32” z osłoną (2 szt.) |  |
| 10. | Optyka artroskopowa 4 mm 30o, 140 mm (4 szt.) |  |
| 11. | Kaniule artroskopowe 5,8 mm z obturatorami ołówkowymi (4 szt.) |  |
| 12. | Shaver artroskopowy ze sterowaniem ręcznym (2 szt.) |  |
| 13. | Konsola zintegrowana – shaver + waporyzator (1 szt.) |  |
| 14. | Pompa do artroskopii współpracująca z shaverem i waporyzatorem (1 szt.) |  |
| 15. | Wózek aparaturowy z ramieniem sprężystym na monitor oraz z wysięgnikiem do płynów (na dwa worki) (1 szt.), statyw jezdny na drugi monitor – sygnał wysyłany bezprzewodowo (1 szt.) |  |
| 16. | Światłowód 5 mm x 3 m w przeziernej osłonie z zatrzaskiem z oringiem (4 szt.) |  |
| 17. | Uchwyt głowicy kamery (1 szt.) |  |
| 18. | Kaseta sterylizacyjna do optyk (4 szt.) |  |
| 19. | Kaseta sterylizacyjna do shavera (2 szt.) |  |
| 20. | Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim |  |
| 21. | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| 22. | Autoryzowany serwis producenta realizujący usługę na terenie Polski |  |
| 23. | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany artroskop musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany artroskop któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent artroskopu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Typ/model artroskopu: ………………………………………………………………  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………