Nr postępowania:  151/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa GAMMA dwupłytowej platformy dynamograficznej z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | I. Przenośna dwupłytowa platforma dynamograficzna wraz z dedykowanym podestem posiadający trójstronną barierkę zabezpieczającą - Analiza rozkładu obciążeń w osi pionowej, - Ocena i trening dystrybucji obciążenia, statycznego - Dynamiczne testy: • Kroczenia, • Skoków, • Wstań-siadaj, • Przysiadów, - Ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, - Protokoły treningowe ukierunkowane na trening rozkładu obciążenia kończyn dolnych, balansu, precyzji ruchu, koordynacji oraz funkcji kognitywnych tj. podzielności uwagi, pamięć i umiejętność rozwiązywania problemów, - Szerokie możliwości analizy danych, - Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez Terapeutę, - Możliwość podłączenia kamery poprzez USB zapisującej m.in. obraz podczas prowadzenia terapii, - Maksymalne dopuszczalne wymiary pojedynczej płyty platformy: szerokość x długość: 60x30 [cm] (+/- 10%) wysokość: 15[cm] (+/- 10%), II. Osprzęt VAST - Stabilny stojak na kółkach, - Monitor dla pacjenta min. 42 cale, - Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką - Komputer spełniający minimalne wymagania: • System operacyjny Windows 10, 64 bit z najnowszą wersją systemu, • Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, • Pamięć min. 8 GB RAM, • Dedykowana karta graficzna z serii min. GTX 1050, • Wymagane złącza: 2 x USB (3.0), 2 x USB (2.0), • Współpraca z kamerą podłączoną do USB. - Dwie kamery na USB kompatybilne z oprogramowaniem, służące do rejestrowania obrazu podczas oceny lub terapii pacjenta. III. Stacja terapeutyczna do urządzeń z oprogramowaniem VAST Stacja terapeutyczna do urządzeń z oprogramowaniem VAST (Klucz licencyjny, Stojak, PC, Monitor dotykowy, Router, Osprzęt). Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………