Załącznik nr 2

WYTYCZNE TECHNICZNE

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie wraz z odwodnieniem w Starachowicach”

Najważniejsze elementy zadania projektowego obejmują:
1. Opracowanie koncepcji oraz technicznego projektu drogowego – przebudowy ul. Ustronie na odcinku od ul. Żytniej do ul. Moniuszki uwzględniającego:
- wykonanie drogi o nawierzchni utwardzonej ( kostka betonowa gr 10 cm lub nawierzchnia asfaltowa),
- regulacje lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
- projekt odwodnienia drogi,
- przebudowę zjazdów do przyległych posesji.
2. W projekcie uwzględnić następujące parametry techniczne drogi:
a) klasa drogi L (w zgodności z planem miejscowym),
b) konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu dla tej lasy drogi,
c) szerokość 5 m – wyznaczona dostępnym terenem pasa drogowego szer. 10 m, na całej długości drogi,
d) nawierzchnie jezdni – nawierzchnia asfaltowa/kostka betonowa, z wyniesionymi płaszczyznami uspakajającymi ruch,
e) przekrój uliczny,
f ) jednostronny chodnik z kostki betonowej.
3. Rodzaj kostki oraz inne elementy infrastruktury (włazy studni, kratki ściekowe, elementy BRD itp.), typ
   oznakowania pionowego i poziomego należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
   uzgodnionymi na etapie projektowym.
4. Należy zapewnić właściwe odwodnienie pasa drogowego, uwzględniając napływ wody opadowej z przylegających do ulicy nieruchomości oraz sprowadzenie ich do istniejących odbiorników (rowy przydrożne lub kolektory deszczowy w ul. Moniuszki) bądź nowo zaprojektowanych odbiorników z uwzględnieniem technicznych sposobów retencjonowania wód deszczowych ( np. suche zbiorniki itp.).
5. Projekt powinien zawierać usunięcie powstałych w związku z przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map zasadniczych, które są przedmiotem zamówienia i po uzyskaniu warunków technicznych.
6. W ramach opracowania projektowego należy wykonać badania geologiczne podłoża gruntowego na
    trasie przedmiotowej ulicy.
7. Zapewnić lokalizację elementów wyposażenia dróg (np. znaków drogowych, słupów oświetleniowych) w
    miarę możliwości poza krawędzią jezdni.
8. Projekt powinien zawierać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej
   typu: linie energetyczne, telefoniczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacja sanitarna, itp. Liczba kolizji i
   możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez Projektanta rozwiązania projektowego.
   Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map zasadniczych, które są przedmiotem zamówienia i
   uzyskaniu warunków technicznych.
9. Projekt stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego i pionowego, elementy bezpieczeństwa ruchu.
10. Uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
Uwaga:
Przy opracowaniu dokumentacji należy uzyskać wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na potrzeby wykonania wyżej opisanego opracowania projektowego.