AE/ZP-27-12/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry zestawu do neuromonitoringu szyi 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry trechniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry zestawu do neuromonitoringu szyi |
|  | Zestaw do neuromonitoringu szyi fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
|  | Zestaw do neuromonitoringu szyi dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Aparat do neuromonitoringu nerwów czaszkowych w chirurgii endokrynologicznej z możliwością rozszerzenia o neuromonitoring w chirurgii kolorektalnej. | TAK |  |
|  | Interfejs pacjenta do podłączenia elektrod w chirurgii endokrynologicznej, wielorazowy, nieautoklawowalny, przewód o dł. min 4m – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Podłączenie elektrod odbiorczych i stymulacyjnych do interfejsu pacjenta, możliwość zamocowania interfejsu do szyny stołu operacyjnego (brak konieczności podłączania elektrod bezpośrednio do monitora) | TAK |  |
|  | Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | TAK Punktacja: Zaoferowany aparat nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany aparat posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 6 kanałów roboczych | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w min. 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji minimu od 0,01 do 25mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min.1-60Hz ( skok co 1Hz) do wyboru za pomocą oprogramowania. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.12 cali; multidotykowy | TAK |  |
|  | Regulacja stymulacji z panelu dotykowego i pokrętłem nawigacyjnym | TAK |  |
|  | Predefiniowane procedury dla poszczególnych specjalności. Brak konieczności nanoszenia zmian w ustawieniach parametrów. Tworzenie procedur indywidualnych według potrzeb użytkownika. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja kontroli na ekranie monitora. Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu – minimum wizualny lub dźwiękowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | TAK |  |
|  | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu | TAK |  |
|  | Menu obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | TAK Punktacja: Zaoferowany aparat nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany aparat posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Automatyczne wykrywanie oraz eliminowanie zakłóceń- artefaktów | TAK |  |
|  | Każda stymulacja elektrodą stymulującą sygnalizowana dźwiękowo. Różnorodne dźwięki dla stymulacji tkanki nerwowej oraz stymulacji miejsc, w których nerw się nie znajduje. | TAK |  |
|  | Wydruk raportu z zabiegu do pliku min. PDF | TAK |  |
|  | Cała baza danych z możliwością eksportu do komputera, analiza graficzna w programie zalecanym przez producenta aparatu. | TAK |  |
|  | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych amplitudy i latencji przy wykresach | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 10 GB do przechowywania rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | TAK |  |
|  | Funkcja freeze ekranu- możliwość zatrzymania całego widoku ekranu | TAK |  |
|  | Potencjalne zagrożenie uszkodzenia nerwu sygnalizowane alarmem wizualnym kodowanym kolorystycznie i dźwiękowym- przy zastosowaniu elektrody do ciągłej stymulacji | TAK |  |
|  | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego skanera kodów kreskowych i kodów QR | TAK |  |
|  | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK |  |
|  | Przewód przyłączeniowy do elektrody odbiorczej naklejanej na rurkę intubacyjną min. czterokanałową. Przewód wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowa elektroda min. 4 kanałowa (8 odprowadzeń) EMG, naklejana na rurki intubacyjne w rozm. min. 7-9mm, w komplecie powierzchniowa elektroda neutralna – 10 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowa sonda bipolarna o długości roboczej 4-5cm, ze zintegrowanym przewodem o długości min. 3m – 10 szt | TAK |  |
|  | Uniwersalne lupy operacyjne: powiększenie min. 2,5x max. 3,0x; dystans roboczy min. 450 mm | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty