spółka z o.o. w Katowicach

40 - 619 KATOWICE, ul. Prusa 42						      Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61

NIP - 634-013-25-19							   	                FAX : 32 206-13-20

Pracownia Inżynieria Ruchu :  32 608-84-71

e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl						            Pracownia Drogowa :  32 608-84-63

ZAMIERZENIE  BUDOWLANE: Wykonanie pasów dla rowerów na ul. Sokolskiej na

odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w

Katowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego

# STADIUM  PROJEKTU :  PRZEDMIAR ROBÓT – ROBOTY PODSTAWOWE

# Zakres drogowy

# INWESTOR :    	MZUiM Katowice

# ul.Kantorówny 2a

# 40-381 Katowice

# NAZWY I KODY CPV :

| 45233000-9 | Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Rafał Wójcik		.................................

Katowice, sierpień 2023

# PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Oznakowanie |
| --- |
| 1 | KNR 2-31 0703-06-020 Zdjęcie drogowskazów jednoramiennych | 22,00 szt |
| 2 | KNR 2-31 0818-08-020 Rozebranie słupków do znaków | 17,00 szt |
| 3 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 5,50 m3 |
| 4 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 49,50 m3 |
| 1. | 5,5*9 |  |  |  | 49,50 |
| 5 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 5,50 m3 |
| 6 | KNR 2-31 0703-01-020 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 | 40,00 szt |
| 7 | KNR 2-31 0703-05-020 Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 | 20,00 szt |
| 8 | KNR 2-31 0702-02-020 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | 30,00 szt |
| 9 | KNR 2-31 0702-02-020 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm - wysięgnik rurowy | 10,00 szt |
| 10 | KNR 2-31 0706-02-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - malowane mechanicznie | 750,00 m2 |
| 11 | KNR 2-31 0706-01-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - malowane ręcznie | 295,00 m2 |
| 12 | KNR 2-31 0706-01-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną koloru czerwonego - malowane ręcznie | 700,00 m2 |
| 13 | Kalkulacja własna Usunięcie oznakowania poziomego za pomocą np. śrutowania | 460,00 m2 |
| 14 | Kalkulacja własna Usunięcie oznakowania poziomego za pomocą np. śrutowania - malowanie chemoutwardzalne | 320,00 m2 |
| 15 | Kalkulacja własna Przestawienie znaków weraz ze słupkiem | 17,00 kpl |
| 16 | Kalkulacja własna Przestawienie znaków znaku U5e | 5,00 kpl |
| 2. Roboty różne |
| 17 | KNR 2-31 0701-04-040 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o średnicy 60 mm i średnicy 38 mm. Rozstaw słupków 2,5 mm z rur o średnicy 60 mm | 32,00 m |
| 18 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |