Przedmiar robót

Renowacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi na Drozdów i Gawronów

| NAZWY I KODY CPV 45233000-9 Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad : Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Ul. J. Kantorówny 2a Katowice Opracował: Maciej Łuczak |  |
| --- | --- |

Katowice, lipiec 2023

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe. |
| --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltowej na śr gł 15 cm | 75,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | 20,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 2,40 m3 |
| 1. | 20*0,4*0,3 |  |  |  | 2,40 |
| 4 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | 650,00 m2 |
| 5 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 2 600,00 m2 |
| 1. | 650*4 |  |  |  | 2 600,00 |
| 6 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 650,00 m2 |
| 7 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | 75,00 m2 |
| 8 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 900,00 m2 |
| 1. | 75*12 |  |  |  | 900,00 |
| 9 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 75,00 m2 |
| 10 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | 220,00 m |
| 11 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 174,08 m3 |
| 1. | 20*0,15*0,3 |  |  |  | 0,90 |
| 2. | 2,4 |  |  |  | 2,40 |
| 3. | 650*0,07 |  |  |  | 45,50 |
| 4. | 650*0,15 |  |  |  | 97,50 |
| 5. | 75*0,03 |  |  |  | 2,25 |
| 6. | 900*0,01 |  |  |  | 9,00 |
| 7. | 75*0,15 |  |  |  | 11,25 |
| 8. | 220*0,08*0,3 |  |  |  | 5,28 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 174,08 |
| 12 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 1 566,72 m3 |
| 1. | 174,08*9 |  |  |  | 1 566,72 |
| 13 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 174,08 m3 |
| 2. Roboty ziemne. |
| 14 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,50 km |
| 15 | KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km na wysypisko.Kategoria gruntu III 70 % powierzchni | 119,00 m3 |
| 1. | 170 |  |  | 170,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 170,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 119,00 |
| 16 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko .Grunt kategorii IV. 30 % powierzchni | 51,00 m3 |
| 1. | 170 |  |  | 170,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 170,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 51,00 |
| 17 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 3 060,00 m3 |
| 1. | 170*18 |  |  |  | 3 060,00 |
| 18 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 170,00 m3 |
| 19 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych .Grunt kategorii III. | 20,00 m3 |
| 20 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów j.w. | 20,00 m3 |
| 21 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 70 % pwoeierzchni | 553,00 m2 |
| 1. | 790 |  |  | 790,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 790,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 553,00 |
| 6. |  |  |  |  | 0,00 |
| 22 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 30 % powierzchni | 237,00 m2 |
| 1. | 790 |  |  | 790,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 790,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 237,00 |
| 23 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 760,00 m2 |
| 3. Krawężniki i obrzeża |
| 24 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 105,00 m |
| 25 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 580,00 m |
| 26 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | 35,80 m3 |
| 1. | 105*0,3*0,4 |  |  |  | 12,60 |
| 2. | 580*0,2*0,2 |  |  |  | 23,20 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 35,80 |
| 27 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 322,20 m3 |
| 1. | 35,8*9 |  |  |  | 322,20 |
| 28 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 35,80 m3 |
| 29 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 85,00 m |
| 30 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 20,00 m |
| 31 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | 9,45 m3 |
| 1. | 105*0,09 |  |  |  | 9,45 |
| 32 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 580,00 m |
| 33 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 42,25 m3 |
| 1. | 650*0,065 |  |  |  | 42,25 |
| 4. Chodnik |
| 34 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 550,00 m2 |
| 35 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm | 9 350,00 m2 |
| 1. | 550*17 |  |  |  | 9 350,00 |
| 36 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 540,00 m2 |
| 37 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna | 10,00 m2 |
| 5. Roboty różne |
| 38 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | 1,00 szt |
| 39 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | 3,00 szt |
| 40 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 2,00 m3 |
| 1. | 40*0,05 |  |  |  | 2,00 |
| 41 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 40,00 m2 |
| 42 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm | 85,00 m |
| 43 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |