Załącznik nr 1

Zam. 214/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Filia w Ełku”

Część nr 1 Przestrzenny model podziałów komórkowych - Mejoza

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Model przedstawiający 10 stadiów mejozy na podstawie typowej komórki ssaka w powiększeniu około 10000 razy: 1. Interfaza (stadium fazy G1); 2. Profaza I (leptoten); 3. Profaza I (zygoten i pachyten); 4. Profaza I (diploten); 5. Profaza I (diakineza); 6. Metafaza I; 7. Anafaza I; 8. Telofaza I, Cytokineza I, Interkineza, Profaza II i Metafaza II; 9. Anafaza II; 10. Telofaza II i Cytokineza II. Modele trójwymiarowe, pokazane w sposób umożliwiający zrozumienie stadiów mejozy. Widoczne naczynia wewnątrzkomórkowe. Modele wyposażone z tyłu w magnesy w celu mocowania na tablicy magnetycznej, a także posiadające własną tablice umożliwiającą ich wyeksponowanie. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 2 Przestrzenny model podziałów komórkowych - Mitoza

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Model podziału pośredniego komórki. Model przedstawiający kolejne 9 faz mitozy na podstawie typowej komórki ssaka w powiększeniu około 10000 razy: 1. Interfaza, 2. Profaza, 3. Wczesna prometafaza, 4. Późniejsza prometafaza, 5. Metafaza, 6. Wczesna anafaza 7. Późniejsza anafaza 8. Telofaza, 9. Cytokineza. Modele trójwymiarowe i pokazane w sposób umożliwiający zrozumienie procesu podziału komórki. Widoczne naczynia wewnątrzkomórkowe. Modele są wyposażone z tyłu w magnesy w celu mocowania na tablicy magnetycznej a także posiadają własną tablice umożliwiającą ich wyeksponowanie. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 3 Cieplarka laboratoryjna 15L

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - obieg powietrza: naturalny, - pojemność komory [l]: min. 15, - pojemność użytkowa komory [l]: min. 15, - sterownik: mikroprocesorowy PID, - wyświetlacz: min. 4,3" kolorowy wyświetlacz graficzny sterowany dotykowo, - kominek wentylacyjny sterowany programowo, -sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy, - 1 półka druciana INOX, - zakres temperatury pracy [°C]: min. +5°C powyżej temperatury otoczenia do max. +100°C, - regulacja temperatury [°C]: max. co 0,1, - stabilność temperatury w 37°C [+/-°C]*: 0,2, - jednorodność temperatury w 37°C [+/-°C]*: 0,7, - zabezpieczenie temperaturowe: klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja), - parametry elektryczne: zasilanie 230V 50-60Hz, moc znamionowa urządzenia [W] 350, - drzwi komory: podwójne, wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, - materiał komory: kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301, - materiał obudowy: blacha malowana proszkowo na kolor szary z grafitową nadstawką, - wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/ (szer x wys x głęb): min. 510 x 550 x 470, - wymiary komory [mm] (szer x wys x głęb): min. 320 x 230 x 200, - ilość półek (standard): 1, - maksymalne obciążenie półki [kg]: 10, - maksymalne obciążenie urządzenia [kg]: 20, - waga urządzenia [kg]: min. 30 do max. 35, - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f= min. 9 mm, - pamięć wyników pomiarowych, - sygnalizacja otwartych drzwi, - zamknięcie na klucz, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 4 Cieplarka laboratoryjna 32L

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - obieg powietrza: naturalny, - pojemność komory [l]: min. 32, - pojemność użytkowa komory [l]: min. 32, - sterownik: mikroprocesorowy PID, - wyświetlacz: min. 4,3" kolorowy wyświetlacz graficzny sterowany dotykowo, - kominek wentylacyjny sterowany programowo, - sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy, - 1 półka druciana INOX, - zakres temperatury pracy [°C]: min. +5°C powyżej temperatury otoczenia do max. +100°C, - regulacja temperatury max. co [°C]: 0,1, - stabilność temperatury w 37°C [+/-°C]*: 0,2, - jednorodność temperatury w 37°C [+/-°C]*: 0,7, - zabezpieczenie temperaturowe: klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja), - drzwi komory: podwójne, - materiał komory: kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301, - materiał obudowy: blacha malowana proszkowo, - wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/ (szer x wys x głęb): min. 590 x 630 x 520, - wymiary komory [mm] (szer x wys x głęb) min. 400 x 320 x 250, - maksymalne obciążenie półki [kg]: 10, - maksymalne obciążenie urządzenia [kg]: 30, - waga urządzenia [kg]: od min. 32 do max. 37, - parametry elektryczne: zasilanie 230V 50-60Hz, moc znamionowa urządzenia [W]: 350, - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f= min. 9 mm, - pamięć wyników pomiarowych, - sygnalizacja otwartych drzwi, - zamknięcie na klucz, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 5 Mikroskop biologiczny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1. Statyw: a) konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis”, b) mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, c) dokładność ogniskowania min. 2,5um, d) zakres przesuwu min. 15mm, e) wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną, f) ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu, g) zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego, h) wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC, i) wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, j) stabilna baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia. 2. Optyka: a) mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, b) długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm. 3. Oświetlenie a) wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, b) ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 0,5W, c) regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie. 4. Nasadka okularowa: a) nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, b) regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, c) regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie 370-432,9 mm, d) fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki. 5. Okulary: a) okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, b) wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, c) zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, d) okulary z zabezpieczeniem antygrzybicznym, e) regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, f) możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, g) możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12. 6. Uchwyt rewolwerowy: Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów. 7. Stolik mechaniczny: a) bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika, b) z pokrętłem po prawej stronie, c) wymiary stolika 174mm x 89mm, d) zakres przesuwu stolika 76mm x 30mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych), e) uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem. 8. Kondensor: a) kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości, b) wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa, c) fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów. 9. Obiektywy: Plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej min. 45mm: a) powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza min. 27.8mm, b) powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza min. 8mm, c) powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza min. 0.6mm, d) powiększenie 100x, apertura numeryczna 1,25, odległość robocza min. 0,13mm 10. Wyposażenie uzupełniające: a) przewód sieciowy, b) pokrowiec antystatyczny. Dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S). 11. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 12 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 6 Mikroskop biologiczny wraz z dodatkową, zewnętrzną, kompatybilną kamerą mikroskopową HDMI USB

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - okulary szerokopolowe: 10x /22 mm, - głowica: trinokularowa typu Siedentopf, pochylona 30o, z regulacją tubusów w zakresie 47-78 mm, podział światła 50/50, obracana 360o, - regulacja dioptrii: +/- 5D w obu okularach, - zastosowanie: Edukacja, Uczelnie Wyższe, Laboratoria, Medycyna, Weterynaria, Badawcze, - korekcja: na nieskończoność, - źródło oświetlenia: LED, - rozstaw źrenic: 47-78 mm, - obiektywy: • 4x, • 10x, • 40x, • 100x, - regulacja ostrości: mikro / makro, - oświetlenie: przechodzące, - stolik mikroskopowy: min. 185 x 142 mm, - głowica: trinokularowa, - technika obserwacji: jasne pole, - klasa optyki: plan achromatyczna, - możliwość rozbudowy: ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzacja, - powiększenia mikroskopu: 40x, 100x, 400x, 1000x, - powiększenie okularu: 10x, - pole widzenia okularów: min. 22 mm, - moc oświetlenia: 3 W, - zasilanie mikroskopu: AC, - działka elementarna ruchu mikro: min. 2 um, - podział światła w głowicy: 50:50 (okulary: tubus kamery), - trzeci tor optyczny: z możliwością regulacji odległości sensora od płaszczyzny preparatu (faktor powiększenia 0,5x), - obiektywy korygowane: do nieskończoności, o długości optycznej min. 60 mm, planachromatyczne: 4x NA 0.1, 10x NA 0.25, 40x NA 0.65 LWD 1,5 mm (amortyzowany), 100x NA 1.25 (amortyzowany, olejowy), - miska rewolwerowa: pięciogniazdowa, skierowana do tyłu, - stolik mechaniczny o wymiarach: min. 185 x 142 mm, z zakresem ruchu min. 78 x 54 mm, z uchwytem na dwa preparaty, - kondensor: typu Abbego N.A. 1.25 z regulacją wysokości, z wyskalowaną, irysową przysłoną aperturową, mechanizmem centrowania, wsuwką na filtry (min. 30 mm) i możliwością mocowania wsuwki do obserwacji w jasnym i ciemnym polu, a także kontraście fazowym, - system ogniskowania: pokrętła makro i mikro położone współosiowo. Ruch zgrubny – max. 37,7 mm na obrót. Ruch drobny – max. 0,2 mm na obrót. Działka elementarna: max. 0,002 mm. Zakres ruchu – min. 28 mm, - mechanizmy blokad: mechanizm szybkiej blokady górnego położenia stolika (pokrętło przy prawym pokrętle ogniskowania mikro) oraz mechanizm ustawiania stałej blokady za pomocą klucza imbusowego, - jasne oświetlenie: LED o mocy 3W i długiej żywotności, zautomatyzowane i z możliwością ustawiania mocy przez użytkownika, - panel LCD: z przodu mikroskopu pokazujący podstawowe parametry pracy oświetlenia, - przysłona polowa: umożliwiająca ustawienie oświetlenia zgodnie z zasadą Koehlera, pozwalająca na zwiększenie kontrastu obserwowanych próbek, - rewolwer obiektywowy: pięcioobiektywowy, - mechanizm przesuwu preparatu : na dwa preparaty, zakres ruchu min. 78x54 mm, z noniuszem, - pokrętła regulacji ostrości: dwustronne, współosiowe, z blokadą górnego położenia stolika, z regulacją siły docisku, - kondensor: Abbego N.A. 1,25, - wyposażenie: antystatyczny pokrowiec przeciwkurczowy, kabel zasilający, klucze ampulowe do regulacji i montażu, polskojęzyczna instrukcja obsługi, - możliwość rozbudowy o inne elementy lub budowę w innej konfiguracji m.in.: wsuwka do jasnego i ciemnego pola mocowana w kondensorze, zestaw do kontrastu fazowego, zestaw do prostej polaryzacji, obiektyw planachromatyczny 100x z immersją wodną, obiektyw planachromatyczny 60x, obiektyw planachromatyczny 20x, przystawka fotograficzna z faktorem powiększenia 1x (do kamer z sensorem większym niż 1/1.7"). - wyposażenie dodatkowe: zewnętrzna, kompatybilna kamera mikroskopowa HDMI USB: sensor: CMOS (kolor), przekątna sensora: max. 1/2.8”, rozmiar sensora: min. 5.5 x 3.4 mm, rozmiar piksela: max. 2,8 x 2,8 mikrometrów, czułość: max. 510 mV na 1/30s, maksymalna rozdzielczość: min. 1920x1080 pix (FullHD), liczba klatek na sekundę (FPS): min. 60 FPS dla 1920x1080 pix HDMI; min. 30 FPS dla 1920x1080 pix WiFi, czas ekspozycji: 0,4 – 999 ms, zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR), balans bieli: auto/manualny, rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF) / filmy (MP4, WMV, AVI), interfejs: HDMI / USB2.0, zasilanie: 12VDC/500 mA (z sieci), chłodzenie: pasywne, zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C, wymiary: min. 65 x 78 x 88 mm (z mocowaniem C-mount), gniazda: wejście karty SD, zasilanie, gniazdo HDMI i USB, kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows Vista, 7, 8, 10, OSX, Linux, oprogramowanie: obsługuje wszystkie dodatkowe funkcje, jak pomiary, przetwarzanie plików, filtry itp. w środowisku Windows. W środowisku OSX i Linux oraz w trybie HDMI dostępne są tylko funkcje obsługi parametrów kamery oraz przechwytywania filmów i zdjęć, obsługiwane rozdzielczości: 60 FPS - 1920x1080 pix HDMI, 30 FPS - 1920x1080 pix USB, wyposażenie: adapter optyczny FMA, adaptery 30 i 30,5 mm, kamera, mysz komputerowa, przewód HDMI, przewód USB, zasilacz. - okres gwarancji: mikroskop biologiczny minimum 60 miesięcy, kamera mikroskopowa minimum 24 miesiące. |  |  |  | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 7 Mikroskop stereoskopowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - powiększenia mikroskopu: płynne w wyposażeniu standardowym 10-45x, - regulacja dioptrii: +/- 5D w obu tubusach, - źródło oświetlenia: LED, - rozstaw źrenic: 52-75 mm, - odległość robocza: min. 97 mm, - regulacja ostrości: makro, - oświetlenie: odbite, przechodzące, - głowica: trinokularowa, - pokrętła regulacji ostrości: dwustronne, - wyposażenie: adapter do montażu kamery mikroskopowej / aparatu, kabel zasilający, pokrowiec przeciwkurzowy, zapasowe bezpieczniki, - technika obserwacji: jasne pole, - możliwość rozbudowy: ciemne pole, - powiększenie okularu: 10 x, - pole widzenia okularów: min. 20 mm, - pole widzenia mikroskopu: min. 19-4,5 mm, - moc oświetlenia: 3 W, - zasilanie mikroskopu: AC, - powiększenie głowicy: 1-4,5, - krotność zoom głowicy: 1:4,5, - podział światła w głowicy: 50:50 (okulary : tubus kamery), -okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 2 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 8 Waga precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - zakres ważenia: min. do 1000g, - dokładność: max. 0,01g, - wymiary szalki: min. 130 x 130 mm, - wyświetlacz: LCD, - szalka ważąca: ze stali szlachetnej - złącze: RS 232, - zewnętrzna kalibracja, - programowalne funkcje: • zliczanie sztuk, • programowanie receptur, • ważenie procentowe, • ważenie zwierząt, - zasilanie z sieci lub na baterie, - funkcja AUTO-OFF (wyłączanie po 3 min.), przedłużająca okres żywotności baterii (funkcja wyłączalna), - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 9 Autoklaw parowy pionowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - sterowanie mikroprocesorowe, pełen automat, otwieranie i zamykanie pokrywy automatyczne, - chłodzenie powietrzem, - specjalny program nocny sterowany czasowo zapobiega nagrzewaniu się pomieszczenia, - specjalny program do produkcji agaru, - małe zużycie wody zasilającej, - elektroniczny przełącznik ciśnienia, regulacja ciśnienia i temperatury, - duży, podświetlony wyświetlacz z graficznym przedstawieniem etapów procesu, - pojemnik na kondensat ze wskaźnikiem poziomu cieczy redukuje nieprzyjemne zapachy, - zawór spustowy ułatwia czyszczenie komory sterylizacji, - płyta denna do stawiania koszy z siatki i koszy pełnych autoklaw wyposażony w kółka, - nierozgrzewająca się pokrywa wykończona tworzywem sztucznym, - możliwość modyfikacji parametrów w programach standardowych, - pojemność komory: min. 50 litrów, - wymiary komory (średnica x wysokość): min. 300 x 710 mm, - wymiary zewnętrzne (szerokość / głębokość / wysokość): min. 540/530/1040 mm, - temp. robocza: 105 – 135 °C, - temp. termostatowania: 45 – 60 °C, - program specjalny: 60 – 100 dla pożywek, - maksymalne ciśnienie: 2,2 bary, - timer: możliwość opóźnionego startu: 1 minuta do 7 dni, - czas sterylizacji: 1 do 250 minut, - moc: min. 2,0 kW, - zasilanie: AC 230 V/ 240 V, - waga: min. 50 do max. 59 kg, - wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej oraz dodatkowy pełny kosz /puszka do sterylizacji o wymiarach zewnętrznych min. 288 x 222 mm (min. 270 x 220 mm wymiar wewnętrzny) zabezpieczający przed ewentualnym wyciekiem płynnych substancji do komory autoklawu, - materiał kotła: SUS304 (stal nierdzewna), - zabezpieczenia: zamknięcie elektromechaniczne, zawór bezpieczeństwa, kontrola ciśnienia maksymalnego, zabezpieczenie przed przegrzaniem, audiowizualne komunikaty diagnostyczne, - rodzaj podłączenia: bez konieczności dostępu do bieżącej wody i kanalizacji – warunek konieczny, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 10 Destylator elektryczny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - klasa ochrony aparatu: I, - wydajność destylatu +/- 4 dm3/h, - zużycie wody: +/- 50 dm3/h, - pobór mocy: min. 3 kW, - napięcie znamionowe: 230 V~, - masa: min. 5 do max. 9 kg, - wymiary zewnętrzne (wys x szer x głęb): max. 390 x 341 x 261 mm, - destylator elektryczny składający się z układu wodno-parowego oraz układu elektrycznego. - w skład układu wodno-parowego wchodzi kocioł, chłodnica, zespół przelewowy i regulator przepływu, - chłodnica połączona z kotłem za pomocą trzech śrub z nakrętkami poprzez uchwyty znajdujące się na pobocznicy kotła i uszczelniona pierścieniem, - w kotle znajduje się rezystor grzejny (grzejnik) z czujnikiem regulatora temperatury przymocowanym do górnego zwoju grzejnika zapinkami - chłodnica składająca się z wężownicy, dna chłodnicy, pokrywy i deflegmatora, - zastosowany w aparacie regulator natężenia przepływu pozwalający ustalić minimalny dopływ wody do destylatora, przy uzyskaniu nominalnej wydajności destylatu, - układ elektryczny składający się z dwóch obwodów: grzejnego i sterująco – sygnalizującego, WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH: - Rezystor grzejny: 6501869000, - Ogranicznik temperatury: 6002601000, - Chłodnica: 6702014000, - Wyłącznik: 6002941000, - Kontrolka napięcia (zielona): 6002953000, - Kontrolka grzejnika (żółta): 6002954000, - Iglica: 6002513000, - Pierścień uszczelniający 153x3,55: 841463005, - Pierścień uszczelniający 3,3x2,4: 871111000, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 11 Łaźnia wodna 4-stanowiskowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - zakres pracy: zakres temp. od 5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C, - stabilność temperatury: ± 0.6°C, - pojemność: 13 litrów, - wymiary wanny tłoczonej: min. 330x300xh=150 mm, - wyposażenie: pokrywa z otworami min. fi110 mm, komplet krążków redukcyjnych z tworzywa sztucznego, osłona grzałek, - obudowa ze stali nierdzewnej typu „płótno” z uchwytami, - wentylacja zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się obudowy, - alarm braku wody z jednoczesną blokadą grzania, - zbiorniki tłoczone ze stali nierdzewnej, - regulator temp. z 4-cyfrowym wyświetlaczem LED, - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 12 Szafa z półkami na substancje chemiczne i trucizny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - wymiary (wys x szer x głęb): min. 1105 x 545 x 520 mm, - wymiary przedziału (wys x szer x głęb): min. 990 x 486 x 493 mm, - przeznaczenie: przechowywanie odczynników chemicznych, - liczba pięter: 3, - typ wanny na spodzie: wanna zbierająca na posadzce z wkładką z blachy perforowanej, - kolor RAL korpusu: RAL 7035 jasnoszary, - wyposażenie drzwi: szczeliny wentylacyjne, - masa własna: min. 32 do max. 37 kg, - dostawa: całkowicie zamontowana, - blokada drzwi: nie, - liczba kluczy: 2, - liczba przedziałów: 1, - materiał frontów i korpusu: blacha stalowa, - miejsce składowania: w pomieszczeniu roboczym, - ogranicznik drzwiowy: z lewej strony, - podbudowa: cokół, - powierzchnia frontów i korpusu: pokryta lakierem strukturalnym, - powierzchnia spodów: powlekana proszkowo - typ drzwi: drzwi jednoskrzydłowe, - typ zamka: zamek cylindryczny, - udźwig: min. 400 kg, - udźwig dna: min. 50 kg, - uruchamianie termiczne: nie, - wyrównanie poziomu: tak, - dodatkowe opcje: opcja podłączenia do układu technicznego odpowietrzania, możliwość podłączenia szafy do wentylacji zewnętrznej/wyprowadzenia oparów chemicznych ponad budynek, - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 13 Fantom niemowlęcy z Zespołem Downa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - model pielęgnacyjny niemowlęcia z zespołem Downa, - model przedstawiający typowe cechy dla zespołu Downa: rysy twarzy, hiperteloryzm oka, płaski nos, płaska głowa, cienki język, krótkie i małe palce, duża przestrzeń między pierwszym i drugim palcem, niski wzrost, - model umożliwiający przeprowadzanie szkolenia z zakresu podstawowej opieki nad dzieckiem, - okres gwarancji minimum 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ