Załącznik nr1

Zam.357/2022/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie:

Remontu stolarki okiennej w sali Złotej, Małej Jadalni, sali Kredensowej w pałacu w Łężanach, działka nr 295/66, obr. Łężany, gm. Reszel.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu stolarki okiennej w sali Złotej, Małej Jadalni, sali Kredensowej w pałacu w Łężanach, działka nr 295/66, obr. Łężany, gm. Reszel. W wymienionych pomieszczeniach znajdują się okna oznaczone symbolami : O1, OT1, O5, O9. Zestawienie stolarki oraz rzut kondygnacji  poniżej:

Zestawienie stolarki

Zgodnie z programem prac konserwatorskich zamówienie obejmuje:

- Zdemontowanie elementów ruchomych, a elementy mocowane na stałe ze względu na niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia należy konserwować In situ.

- Zdemontować okucia, a w przypadku stwierdzonej konieczności, również inne

metalowe elementy wyposażenia stolarki.

- Wykonanie prac konserwatorskich okuć – tj. oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni; reperacje i konserwacje mechanizmów w stopniu, który umożliwi ich dalszą eksploatację. W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie i montaż nowych wykonanych na wzór oryginalnych.

- Wykonanie reperacji pozostałych zdemontowanych elementów wyposażenia okien – postępować jak wyżej.

- Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji okien oczyścić metodą mechaniczną z zastosowanie preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich – doboru preparatów dokonać po przeprowadzeniu prób.

- Wykonanie napraw stolarskich. W przypadku konieczności wymiany całego elementu wskazanym jest wykonanie uprzednio inwentaryzacji rysunkowo  pomiarowej wg. zasady: elementy (podziały, profile, itp.) w skali 1: 10, detal w skali 1:1.

- Stare naprawy stolarskie, o ile zostały wykonane wadliwie, usunąć i zastąpić nowymi poprawnymi – postępować jw.

- Ubytki płytsze w powierzchni elementów drewnianych uzupełnić szpachlami i opracować przed wykonaniem powłok malarskich.

- Uzupełnienie oszklenia. Wskazanym jest szklenie szkłem wykonanym na wzór zachowanych w obiekcie przeszkleń oryginalnych lub przeszkleń w wartościowej historycznej stolarce okiennej obiektów rezydencjonalnych w regionie, pochodzących z początku XX w. W ostateczności do uzupełnień zastosować szkło analogiczne do istniejących w obiekcie obecnie.

- Dopuszcza się, jako rozwiązanie uznane w roku 2012 za konserwatorsko poprawne i zastosowane już w obiekcie, przeszklenie ram skrzydeł wewnętrznych pakietami szyb zespolonych.

- Uzupełnienie lub założenie nowych kitów.

- Wykonanie wymalowania w kolorze zdefiniowanym w posumowaniu badań konserwatorskich. Stosować grunty i farby do drewna z wyżej wskazanych lub innych renomowanych producentów.

- Okucia i inne zdemontowane elementy oryginalne, które po oczyszczeniu i zakonserwowaniu będą sprawne, zamontować ponownie.

W pozwoleniu z dnia 17.8.2022r. Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków zobowiązał Wnioskodawcę m.in. do:

- Bieżącej aktualizacji założeń konserwatorskich wraz z nowymi odkryciami na obiekcie;

- Kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37a w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,;

- Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich oraz opracowania wyników tych prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;

- Opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;

- Podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Załączniki:

- Dokumentacja badań konserwatorskich opracowana przez Izabelę Joannę Świętochowską- Załącznik nr 10 do SWZ.

- Pozwolenie WKZ z dnia 17.08.2022r.-  Załącznik nr 10 do SWZ.

Opracował: Lech Kotlewski