Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych |
|  | Zastosowanie: Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro (IVD): Izolacja kwasów nukleinowych z krwi obwodowej Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPET) Cele badawcze (RUO): Izolacja kwasów nukleinowych z osocza krwi obwodowej Izolacja kwasów nukleinowych z homogenizatu tkankowego Izolacja kwasów nukleinowych z próbek wymazowych | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Technika izolacji bazująca na odziaływaniu mikrocząsteczek magnetycznych z DNA/RNA, przy czym transport kulek w obrębie kartridża jest jednokierunkowy i odbywa się bez transferu cieczy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania wyizolowanego materiału do dalszych analiz molekularnych | TAK |  |  |
|  | Elementy budowy izolatora: Platforma ze statywem na co najmniej 16 probówek Układ magnesów i tłoczków Wbudowana lampa UV do dekontaminacji Jednostka sterująca | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość izolacji co najmniej 16 próbek kwasów nukleinowych w czasie 20-60 minut | TAK |  |  |
|  | Praca systemu sprzężona z zestawami dedykowanych odczynników – izolacja DNA/RNA w trybie IVD lub RUO | TAK |  |  |
|  | Uruchomienie protokołu izolacji poprzez zeskanowanie kodu kreskowego zestawu dedykowanych odczynników | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustalenie różnych objętości elucji dla poszczególnych próbek | TAK |  |  |
|  | Kontrola systemu za pomocą graficznego interfejsu działającego na tablecie | TAK |  |  |
|  | Tablet przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych | TAK |  |  |
|  | Tablet o parametrach gwarantujących niezakłóconą obsługę systemu: Dedykowane oprogramowanie sterujące: Wstępnie zaprogramowane protokoły trybu IVD Wstępnie zaprogramowane protokoły trybu RUO Możliwość generowania dowolnych protokołów izolacji Generowanie raportów Zainstalowany systemem operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem Pakiet aplikacji biurowych Łączność: WiFi, Bluetooth, USB | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: Taca blatowa Przewody zasilające Kabel USB Tablet z uchwytem i rysikiem Czytnik kodów kreskowych (USB) | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kubatura: Waga urządzenia nie większa niż 12 kg Wymiary aparatu nie większe niż: 350 x 400 x 300 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1.0A | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/Podać |  |  |
|  | W razie zaistnienia zdarzenia gwarancyjnego sprzęt zastępczy dostarczany jest w ciągu 5-7dni | TAK |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |